建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：神池县神达加油服务中心新建LNG加气站项目

建设单位(盖章)：神池县神达加油服务中心

编制日期：2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 神池县神达加油服务中心新建LNG加气站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 神池县神达加油服务中心 |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 神池县太平庄乡长城梁村 |
| 联系电话 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 036201 |
| 建设地点 | 神池县东湖乡南辛庄村G338国道（305省道崞五线）南侧 |
| 立项审批部门 | 神池县行政审批服务管理局 | 批准文号 | 2020-140927-45-03-003409 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | F5266机动车燃气零售 |
| 占地面积 (平方米) | 4880 | 绿化面积 (平方米) | 222 |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资 (万元) | 9.5 | 环保投资占 总投资比例 | 0.63% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020.11 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 近年来，随着汽车运输业的快速发展，汽车燃油消费的过快增长给我国经济和社会可持续发展带来了巨大的挑战和压力，燃油尾气引发的环境污染问题也越来越突出。采用清洁、高效、优质的天然气作为车用燃料代替传统的汽油、柴油，是减少汽车尾气污染的重要措施之一。天然气的推广可以减少汽车尾气污染排放量，改善大气环境质量。大力发展燃气汽车事业，提高清洁、高效、优质的天然气能源在城市能源消耗中所占的比例是城市坚持可持续发展战略、优化能源结构、提高人民生活质量、保护环境的重要措施。 目前在国内外的诸多城市中，以天然气作为燃料的燃气汽车已经大量投入运营，天然气汽车加气站技术及汽车改装技术已经非常成熟。结合《山西省“四气”产业一体化发展规划（纲要）》，为加快清洁能源推广步伐，提高清洁能源利用率，进一步优化能源结构，降低能源消耗，促进经济结构调整和经济增长方式的根本性转变，实现各项节能减排目标任务，改善城区环境，神池县神达加油服务中心在神池县东湖乡南辛庄村G338国道（305省道崞五线）南侧建设液化天然气（LNG）加气站一座，建设项目将产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。 2020年3月17日，神池县行政审批服务管理局以2020-140927-45-03-003409号为本项目办理了山西省企业投资项目备案证，项目总投资1500万元，资金全部自筹。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目须进行环境影响评价，编制环境影响报告表，为此，神池县神达加油服务中心委托我公司承担此项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位立即组织项目参评人员对项目站址进行现场踏勘，详细了解了项目建设内容，收集了当地区域自然环境资料，评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保部门要求进行，编制完成了《神池县神达加油服务中心新建LNG加气站项目环境影响报告表》(公示本)，现予以公示。 二、项目可行性分析 1.城乡发展规划 本项目位于神池县东湖乡南辛庄村G338国道（305省道崞五线）南侧，距离神池县县城6km，不在神池县城规划范围内，本项目建设不违背神池县县城规划总体要求。本项目占地为商服用地，不占用农田或耕地，项目取得了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，符合城乡发展规划要求。 2.选址符合性分析 (1)环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》——“本名录所称环境敏感区，是具有下列特征的区域”中规定的内容进行分析，本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“ 世界文化和自然遗产地” “饮用水水源保护区”规定的地区内，因此本项目区域属于环境“非敏感区”。 (2)生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析 本项目所在区域尚未发布生态保护红线。根据《生态保护红线划定指南》，“生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域”。本项目所在位置不涉及上述生态功能重要区域和生态环境敏感脆弱区域，符合生态保护红线划定要求。 根据神池县2019年环境空气质量监测数据，神池县属于环境空气质量达标区，区域环境空气质量良好。距离本项目最近的河流为朱家川河，位于项目西北约3.5km处，根据忻州市水污染防治工作领导小组办公室关于忻州市2020年1-2月地表水环境质量状况的通报，朱家川河水质类别为Ⅳ类，水环境功能标准为Ⅳ类，水环境质量状况达标。本项目为加气站建设项目，经采取环评提出的各项环保措施后，各种污染物均能做到达标排放，对周围环境影响较小，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，能满足环境质量底线要求。 本项目为LNG加气站建设项目，项目所用资源主要为液化天然气LNG，气源为内蒙、陕西等地LNG液化工厂供给，项目能源消耗为电和水，用电由神池县东湖乡南辛庄村供电线路提供，用电量26万度/a，项目用水为附近村庄自来水，年用水量937.42t/a，项目资源能源消耗量均不大，其新增量在区域可承受范围内，本项目占地为国有出让建设用地，项目加气站占地面积4880m2，因此，本项目符合资源利用上线要求。 (3)与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 本项目为加气站建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，项目的建设符合国家产业政策要求。 综上所述，从环保角度，拟建项目选址、建设可行。 三、项目概况 1、基本介绍 本项目位于神池县东湖乡南辛庄村G338国道（305省道崞五线）南侧，建设液化天然气（LNG）加气站一座，LNG气源为内蒙、陕西等地的LNG液化工厂供给，为合格产品，低温液态LNG通过LNG槽车运送到加气站。 2、项目名称 神池县神达加油服务中心新建LNG加气站项目 3、建设性质：新建 4、建设地点 本项目站址位于神池县东湖乡南辛庄村G338国道（305省道崞五线）南侧，项目占地为国有出让建设用地，占地性质为商服用地，神池县神达加油服务中心办理了不动产权证书，不动产权面积包括项目加气站站址和通四海加油站东侧停车场地，本项目加气站占地面积4880m2，项目取得了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。 5、建设规模 本项目建设1个LNG立式储罐、2台LNG双泵撬、4台双枪LNG加气机，LNG加气站设计日加气能力为1.5万Nm3天然气，年加气能力为547.5万Nm3天然气，本项目位于神池县东湖乡南辛庄村G338国道（305省道崞五线）南侧，以满足项目周边地区车用天然气的需求。 综上，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）表3.0.12规定，本项目为LNG加气站，LNG储罐单罐容积为60m3，储罐总容积为60m3，加气站等级为三级。 6、项目投资及来源 本项目总投资1500万元，资金全部自筹。 7、建设内容 本项目主要建设内容为LNG工艺装置区（包括1个60m3 LNG立式储罐、2台双泵橇、1套EAG加热器、1套BOG回收装置）、加气岛罩棚（4台双枪LNG加气机）、一层框架结构加气站房（加气控制室、配电间、壁挂炉间、空压机间、办公室、营业室、储物间、洗手间等）。 项目主要建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 类别 建设项目 建设内容 主 体 工 程 LNG 储罐区 LNG储罐 1个60m³LNG立式储罐，周边设置1.0m高的混凝土防护堤。 LNG双泵橇 2台LNG双泵橇，用于卸液、增压、加液等工艺。 EAG加热器 EAG加热器1套，选用空温式加热器，用于低温放散气体与环境空气进行热交换，加温为常温天然气排空。 BOG加热器 设BOG回收系统1套，内含加热器及相应阀门及管线等，用于LNG气化气体加热，加热器选用空温式加热器。 加气岛 设格构柱网架结构罩棚，建筑面积352m2，共设4台双枪LNG加气机。 加气站房 一层框架结构，建筑面积237.15m2，内设加气控制室、配电间、壁挂炉间、空压机间、办公室、营业室、储物间、洗手间等。 辅助工程 控制系统 自动化控制系统，采用PLC可编程控制器，实现LNG卸车、存储、增压、加液等流程的自动化运行。 罐车卸车点 2个，位于LNG储罐区外，用于气源罐车停放。 公用工程 供电 由神池县东湖乡乡南辛庄村供电线路引入站内配电室，站内不设变压器；站内自控、仪表配置UPS不间断电源，不设置备用发电设备。 供水 由南辛庄村自来水供给，可以满足用水需求。 排水 废水主要是日常生活污水，排入站内化粪池后定期清运。化粪池（20m3）作防渗处理。 供暖及制冷 冬季站房采暖负荷为9.0KW，根据采暖需求，本项目拟建1台12kw燃气壁挂炉，运行制度为24h×165d； 夏季制冷采用分体式空调。 环保工程 废气 1）管道及设备检修、系统超压安全阀泄压、BOG放散等天然气，经EAG加热器加热处理后，通过管口距离地面17m高的放散管排放； 2）加气站在卸车、调压、加气流程中均会产生闪蒸气体天然气，采用BOG回收系统通过加热器加热后用于站内壁挂炉燃气，不能利用时通过放散管排放； 3）燃气壁挂炉燃用天然气产生的废气经室外排气口排放。 废水 废水主要是日常生活污水，排入站内化粪池后定期清运。化粪池（20m3）作防渗处理。 固体废物 站内设备保养维护产生的废机油及废油桶，收集在危废暂存间（10m2）内暂存，定期由有资质单位转运处置； 生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理。 噪声 选用低噪设备，采取吸声、隔声、减振等降噪措施。 绿化 面积222m2，绿化率4.55 % 8、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表2。 表2 主要技术经济指标表 项目 指标 备注 占地面积 4880m2 / 建筑面积 589.15m2 / 加气能力 设计LNG加气站日加气能力为1.5万Nm3，年加气能力为2373.5万Nm3 / 人员配置 15人 / 年工作天数 365天 / 工作时数 单班8h 每天三班 绿化面积 222m2 绿化率4.55% 工程总投资 1500万元 / 9、原辅材料及能源消耗量 本项目原辅材料及能源消耗量情况见表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 材料 用量 备注 LNG天然气 1.5万Nm3/d (547.5万Nm3/a) 气源由内蒙、陕西等地的LNG液化工厂供给，采用LNG槽车运输车运送至本站 水 937.42m3/a 由南辛庄村自来水供给 电 26万kwh/a 由神池县东湖乡南辛庄村供电线路供给 10、主要设备 主要设备见表4。 表4 主要设备一览表 序号 设备名称 技术参数及型号 数量 1 LNG装置区 LNG储罐 60m³立式储罐 1个 LNG双泵撬 流量400L/min 1台 LNG双泵撬 流量420L/min 1台 卸车增压器 处理量300Nm3/h 2台 EAG加热器 处理量150Nm3/h 1套 BOG回收橇 处理量50Nm3/h，内含加热器、及相应配套的阀门及管线 1套 2 加气岛 双枪LNG加气机 流量3-80kg/min 4台 11、天然气主要参数 本项目所供LNG组分情况和主要物性参数见表5、表6。 表5 LNG组分一览表 组分 甲烷（CH4） 乙烷（C2H6） 丙烷（C3H8） 正丁烷 体积（%） 98.922 0.63 0.0301 0.006 组分 氮气 正戊烷 异戊烷 异丁烷 体积（%） 0.16 0.001 0.002 0.005 表6 LNG特性一览表 项目 高热值 低热值 密度 参数 56.32MJ/Nm3 49.81MJ/Nm3 424kg/m3 项目 爆炸上限 爆炸下限 水露点 烃露点 闪点℃（闭口） 参数 5% 15% ≤-14℃ ≤-82℃ -218 12、LNG储罐主要技术参数 本项目LNG储罐的主要技术参数见下表7。 表7 LNG储罐主要技术参数一览表 项 目 单位 指标（参数） 备 注 设计压力 MPa 1.44 工作压力 MPa 1.0 真空 充装介质 LNG 有效容积 m3 60 / 充满率＞90%有效容积 设计温度 ℃ -196 50 日蒸发率（静态蒸发率） ≤0.2%/d 主体材料 06Cr19Ni10（GB24511-2009） Q345R 绝热形式 高真空多层缠绕绝热 13、总平面布置 （1）站区平面布置： 本项目LNG加气站总平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）规定，根据生产功能和危险程度等进行分区布置，与竖向设计统一考虑。 站房为1层框架结构，位于站区南侧。LNG储罐区位于站区西部，加气区位于站区中部的开阔地带，紧邻进、出站口，加气罩棚位于站房北面。各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，既方便了管理又减少了安全隐患。 （2）站内设施防火间距： 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）表5.0.13-2规定，本站站内LNG设施、站房等的防火间距见下表。 表8 站内设施防火间距 三级LNG加气站（站内设施间距对比表） 设施名称 站房 LNG潜液泵池 LNG储罐 LNG放散管 LNG加气机 LNG卸车点 围墙 站房 / 15.92/6 17.96/6 17.91/8 26.03/6 27.27/6 / LNG潜液泵池 15.92/6 / / / 17.63/2 / 7.12/2 LNG储罐 17.96/6 / / / 22.3/2 5.73/2 5.01/4 LNG放散管 17.91/8 / / / / 8.72/3 6.32/3 LNG加气机 26.03/6 17.63/2 22.3/2 / / / / LNG卸车点 27.27/6 / 5.73/2 8.72/3 / / 8.90/2 站区围墙 / 7.12/2 5.01/4 6.32/3 / 8.90/2 / 注：分子为设计距离，分母为《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 版）表5.0.13-2要求的距离，“/”表示无防火间距要求。 由上表可知，本项目站内设施防火间距满足规范的相关要求。 （3）站内设备与周边建（构）筑物安全间距： 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）表4.0.9规定，本站站内工艺设备与站外建（构）筑物安全间距见下表。 表9 站内设备与站外建（构）筑物安全间距 项目 地上LNG储罐 LNG放散管管口 LNG加气机 LNG卸车点 三级LNG加气站 重要公共建筑物 无（80） 无（50） 无（50） 无（50） 明火或散发火花地点 无（25） 无（25） 无（25） 无（25） 民用建筑保护物类别 一类保护物 无（25） 无（25） 无（25） 无（25） 二类保护物 无（16） 无（16） 无（16） 无（16） 三类保护物（加油站站房） 91.38（14） 94.38（14） 54.40（14） 92.11（14） 甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 无（25） 无（25） 无（25） 无（25） 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐（加油站埋地油品储罐） 53.31（20） 56.31（20） 20.41（20） 54.62（20） 室外变配电站 无（30） 无（30） 无（30） 无（30） 铁 路 无（50） 无（50） 无（50） 无（50） 城市道路 快速路、主干路 （G338（崞五线）） 41.49（8） 42.49（6.4） 22.40（6.4） 34.35（6.4） 次干路、支路 无（8） 无（8） 无（8） 无（8） 注：括号内为《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）表4.0.9及其注3要求的距离，括号外为设计距离；单位为米，“无”表示无安全间距要求。 由上表可知，站内设备与站外建（构）筑物安全间距满足规范的相关要求。 14、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员3人，工作人员12人。职工每班工作8小时，3班制，全年工作时间365天。 四、公用工程 1、供电 本项目用电由神池县东湖乡南辛庄村供电线路引入站内配电室，站内不设变压器，加气站年用电量为26万kwh/a。站内自控、仪表配置UPS不间断电源，不设置备用发电设备，站内动力、照明负荷按三类用电负荷设计。 2、给排水 （1）给水 本项目供水由南辛庄村自来水供给，项目用水主要包括职工生活用水、外来人员用水、绿化用水、路面洒水及燃气壁挂炉补充水。用水指标参照《山西省用水定额》(DB14/T1049.3-2015)，本项目日最大用水量为4.06m3/d，年用水量为937.42m3/a。 （2）排水 本项目站区排水采取雨污分流。 雨水沿站区地面散流至站外路边雨水渠。 生活排水主要为职工生活污水和外来人员生活污水，生活污水排入站内化粪池后定期清运；化粪池（20m3）作防渗处理，采用混凝土防渗结构，并采用环氧树脂防渗漆涂刷。 项目用、排水量表见表10，水平衡图见图1、图2。 表10 项目用水及排水量一览表 名称 用水定额 指标 用水总量 （m3/d） 污水排放量 （m3/d） 排水去向 非采暖期 采暖期 非采暖期 采暖期 职工生活用水 30L/人·d 15人 0.45 0.45 0.36 0.36 排入站内化粪池后定期清运 外来人员用水 3L/人·d 100人 0.3 0.3 0.24 0.24 壁挂炉补充水 / / / 0.03 / 0 绿化 用水 0.28m3/m2•a 222m2 0.31 / 0 / / 路面 洒水 0.5L/m2·次 2次/d 3000m2 3 / 0 / / 总计 / / 4.06 0.78 0.60 0.60 / 图1 非采暖期水平衡图（m3/d） 图2 采暖期水平衡图（m3/d） （3）采暖、制冷： 本项目冬季站房采暖面积150m2，热负荷为50W/m2，考虑热损失系数取1.2，则本项目采暖负荷为9.0KW。根据采暖需求，本项目拟建1台12kw燃气壁挂炉，运行制度为24h×165d。 本项目站房室内夏季制冷采用分体式空调。 （4）消防系统 本项目为LNG加气站建设项目，规模为1个60m3立式储罐，为三级加气站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）第10.2.3条，本站可不设消防给水系统，但灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目尚未开工建设，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 略

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生活环境等）： 略 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、主要保护目标 根据调查，评价区域内没有国家重点及省级确定的风景、历史遗迹等保护区（地），属于农村地区，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄，详情见下表。 表12 主要环境保护目标 类 别 保护目标 坐标 人口（人） 方位 距离(m) 保护要求 环境 空气 长城梁村 E112° 4'57.08",N39° 3'49.91" 210 W 1400 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 南辛庄村 E112° 7'19.70",N39° 3'58.98" 760 E 1500 靳庄子村 E112° 5'40.00",N39° 4'28.75" 380 NW 930 余庄子村 E112° 4'20.55",N39° 4'24.90" 530 NW 2300 凤凰山村 E112° 4'30.06",N39° 3'20.29" 38°58'14.64" 450 SW 2400 地表水 朱家川河 NW 3500 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准 声环境 项目站址四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 G338国道（305省道崞五线）两侧45m范围内 4a类 地下水 区域地下水 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) Ⅲ类标准 神池县集中供水水源保护区 NE 600 东湖乡集中供水水源保护区 NE 650 生 态 周围植被、农作物 保护周围植被不被破坏、防治水土流失 2.保护级别 (1)环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 (2)地表水：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准。 (3)地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 (4)声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和国道两侧4a标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，所以本项目的环境空气质量功能区划分为二类功能区。执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 项目 时间 O3 (μg/m3) NO2 (μg/m3) SO2 (μg/m3) CO (mg/m3) PM2.5 (μg/m3) PM10 (μg/m3) 年平均 / 40 60 / 35 70 24小时 平均 160（8h） 80 150 4 75 150 1小时平均 200 200 500 10 / / 2、地表水 根据《山西省地表水环境功能区划》(DB14/67-2019)，评价区地表水属于朱家川河，位于项目站址西北部约3.5km处，水环境功能为农业用水保护，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，标准值见下表： 类别 pH CODcr (mg/L) 氨氮 (mg/L) BOD5 (mg/L) 挥发酚(mg/L) 硫化物 (mg/L) 标准值 6~9 ≤30 ≤1.5 ≤6 ≤0.01 ≤0.5 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，单位mg/L（pH除外）标准值见下表： 项目 PH 总硬度 耗氧量 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氰化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.2 ≤20 ≤0.02 ≤0.05 项目 挥发酚 铁 锰 砷 汞 菌落总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.002 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.01 ≤0.001 ≤100 ≤3.0 注：单位mg/L；总大肠菌群单位为MPNb/100mL；菌落总数单位为CFU/ml 4、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A），G338国道（305省道崞五线）两侧4a类标准：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： 燃气壁挂炉废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） NOx 周界外浓度最高点 0.12 2、噪声 （1）施工期场界噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 （2）营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A），邻路北侧执行4类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 3、固废 运营期产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存处置控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据 “关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知” 晋环发[2015]25号中第一章第三条规定，“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。” 本项目不属于以上3个门类39个行业，因此本项目不需要申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

本项目工艺流程和产污环节 施工期工艺流程示意图： 图3 施工期产污环节示意图 营运期工艺流程示意图： 废气 放散 放散 气相 液相 液相 图4 LNG加气站营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述 1.LNG加气站工艺流程简述: ①本项目加气站设置2个卸车点位，槽车中LNG（液化天然气）经过卸车充装到LNG储罐中，储罐中的LNG经过LNG低温双泵加压到1.0～1.2MPa，通过LNG加气机加注入汽车车载气瓶。为防止储罐压力过低或形成负压，设置增压器（工作压力0.8 MPa）对储罐和槽车进行增压；LNG低温双泵（进口压力0.8 MPa、出口压力25 MPa）和加气机产生的BOG回收到LNG储罐中储存，经过BOG加热器（工作压力0.6 MPa）后过滤、调压、计量及加臭后供站内自用气，无法利用部分由放散管放散。放空的EAG气体经过放空总管进入EAG加热器升温至常温后进入放空管集中排放。 ②汽车加液 给车辆加注LNG时，先将加注管路通过专用的LNG加液枪与汽车上的LNG瓶进液接口相连接，通过加注控制系统将储罐内的LNG经LNG加气机加注到LNG汽车的车载瓶中。给汽车加注LNG过程中LNG汽车的车载瓶中的气相中产生的低温气态天然气通过回气管输送回LNG储罐，LNG加气机内的流量计对加注到车载瓶中的LNG 和返回LNG储罐的低温气相分别进行计量。 加气站在卸车、调压、加气流程中均会产生闪蒸气体BOG，加气站LNG储罐、潜液泵、加气机均设有BOG气体回收管线，回收的BOG先经BOG加热器加热后，进入空温式加热器，再经加臭后达到民用气标准，作为站内壁挂炉燃气使用，不能利用时通过放散管排放。 BOG收集回收利用过程配套设施为1台BOG加热器、1台空温式电加热器及1套加臭系统。BOG收集回收利用工艺流程见图3。 图5 BOG收集回收利用工艺流程 ③放散 LNG加气站由于管线、场站进行检修时须对设备或管道内天然气进行放空；天然气压力超过设备设定压力时因保护设备需要，需通过安全阀进行泄压，以及BOG气体不能利用时，为保障安全，储罐、低温双泵上另设有集中放散装置，本项目设置一台EAG空温式加热器，用以提高安全阀排放或手动排放出的低温气体的温度，经过管道阻火器以常温气态形式放散在大气中，避免EAG在放散时聚集。 2. LNG加气站自控系统 本项目自控系统包括LNG 加气站站控系统、计算机计费系统、可燃气体报警控制系统及ESD紧急停车系统。 （1）LNG加气站站控系统 自控系统采用可编程序控制器（PLC），负责LNG 加气站内所有的工艺参数和系统运行状态的采集及监控，如温度、压力、流量、液位及阀门的开/关/故障等状态，可在控制室实现对站内工艺装置的集中监控。PLC 控制系统由泵撬厂家成套提供。站控系统主要功能有： ① 控制功能： a）控制系统状态模式 b）泵的运行控制 c）流程阀门的自动控制 ② 数据采集显示功能 控制盘上显示压力、温度、泵转速、卸车流量及售气流量累积等工艺参数。 ③ 报警和故障诊断功能 可燃气体超限报警；储罐液位、压力超限报警；LNG 泵抽空、超压报警；系统安保提示报警等报警和故障诊断。 ④ 数据查询和报表打印功能 控制系统储存有单车加液的历史记录，并生成相应的报表。 （2）计算机计费系统 本项目设计算机计费系统，安装在站房营业室内。计算机计费系统主要完成对加液量、计量方式等的设定及与站控系统的通讯等功能。 （3）可燃气体报警控制系统 为保障生产过程及人身生命财产安全，在站内LNG 加气机、卸车口、LNG 泵撬及LNG 储罐处设可燃气体检测报警系统。可燃气体探测器采用防爆型，防爆等级ExdⅡCT6，并带现场声光报警功能。当可燃气体浓度达到20%LEL时，可燃气体探测器发出声光报警信号，同时将信号传至安装在控制室内的可燃气体报警控制器，可燃气体报警控制器发出声光报警信号，提醒值班人员采取相应措施。 （4）ESD紧急停车系统 为保证生产过程安全进行，站内设紧急停车系统一套，并在LNG 加气机、卸车区、控制柜、罐区处分别设置紧急停车按钮。紧急停车系统与生产过程控制系统共用一套可编程控制器，紧急情况下停止LNG 加气机、卸车区及泵撬内LNG 低温双泵的运行，并切断储罐进出口管线切断阀等。 以上四个控制系统相互结合达到加气站安全运营、平稳加气的控制目标。

主要污染工序 一、施工期 1、大气污染源 施工期大气污染源主要是扬尘：基础施工阶段土建工程、土石方堆放等产生的扬尘；各种施工机械排放少量的尾气。 2、水污染源 施工现场不设施工营地，施工期厕所使用旱厕，施工期的废水主要来自施工过程产生的施工废水以及施工人员少量的洗漱废水。 3、噪声 施工期的噪声来源主要为机械挖掘，车辆运输和设备安装等。 4、固体废物 项目施工期间，固体废物为施工时产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期 1、废气产生环节： （1）EAG放散G1：管道及设备检修、系统超压安全阀泄压、BOG放散等天然气； （2）壁挂炉燃气废气G2：燃气壁挂炉燃用天然气产生的废气，污染物主要为NOX。 2、废水产生环节：职工及外来人员产生的生活污水W1； 3、噪声产生环节： （1）运输槽车、潜液泵、增压器、空压机、EAG放散等设备噪声。产生的噪声N1~ N5； （2）加气车辆噪声N6； 4、固体废物产生环节： （1）设备保养维护产生的废机油及废油桶S1； （2）职工及外来人员产生的生活垃圾S2。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | EAG放散G1 | 天然气 | 5722.8Nm3/a | 5722.8Nm3/a |
|  | 燃气壁挂炉废气G2 | NOX | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 水污染物 | 职工、外来人员W1 | 生活污水 | 219m3/a | 生活污水排入站内化粪池后定期清运 |
| 固体废物 | 设备保养维护S1 | 废机油及废油桶 | 0.1t/a | 危废暂存间收集暂存，定期由有资质单位转运处置 |
|  | 职工、外来人员S2 | 生活垃圾 | 4.56t/a | 由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 运输槽车、潜液泵、增压器、空压机、EAG放散等设备噪声，以及加气车辆噪声 | 噪声 | 75-85dB(A) | 50-60 dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程施工期间会对施工区周围景观造成短期破坏，拟建项目施工期土建工程将造成一定量的水土流失，项目建成后随着站区地面硬化及站区和周围环境的绿化，周围的生态环境得到改善。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期环境影响分析如下： 一、大气环境影响分析 1、扬尘 场地施工期间如遇干燥、大风天气，露天堆放的建材以及裸露的施工区表层浮尘会产生扬尘。 本项目在施工过程中应严格按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发〔2020〕17号）及《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（忻政办发〔2020〕36号）中的要求进行施工活动，以减少施工期间的扬尘污染。 拟建项目在施工期应做到以下几个方面： (1)施工边界设置1.8m以上围挡，围挡底端应设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失，应保证围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙。 (2) 施工工地裸土采用防尘布或遮蔽装置，严禁敞开式作业，土方的开挖、填筑时，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。 (3) 施工工地主要路面全部硬化，采用商品混凝土，禁止现场搅拌，加强洒水抑尘，保证路面湿润。 (4)施工期间，物料运输车辆出场前进行清洗轮胎，不得带泥上路；运输车辆采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。 (5)必须按照交通部门核准的运输路线运行，运输散装物料的车辆必须采取覆盖措施；对于运输过程产生的撒漏，拟建项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 (6)施工结束后，应及时对站区四周空地处进行绿化。 严格按照以上要求采取措施后，拟建项目施工期产生的扬尘对周围环境产生的影响较小。 2、施工机械尾气 施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余范围环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 二、水环境影响分析 施工人员均为附近村民，施工现场不设施工营地，厕所设置旱厕，施工高峰期职工约为10人，按施工人员每人每天用水20L计，施工人员用水量为0.2m3/d，污水排放系数按80%计算，则每天排放污水约0.16m3/d，用于洒水降尘，不外排。 生产废水中主要含固体杂质，以泥沙为主。项目施工期在施工场区设置清洗水收集池和沉淀澄清池，经沉淀池澄清的清洗水循环使用。 采取以上环保措施后，对周围环境不会产生不良影响。 三、声环境影响分析 （1）施工期声环境污染影响分析 施工噪声主要可分机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声是主要施工机械造成，挖土机械、打桩机械等，多属点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多属瞬时噪声；车辆噪声属于交通噪声。这些施工噪声中，声环境影响最大的是机械噪声。 （2）噪声控制与污染防治措施 施工期主要采取以下措施减小噪声对周边声环境的影响： 降低施工设备噪声 施工时施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；动力机械、设备加强检修、养护，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离方法降低噪声。 ②合理安排施工时间 合理安排强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。尽量避免高噪声设备同时施工，为了保护周边声环境，禁止夜间（22：00-次日6：00）施工，尽可能避免高噪声设备同时施工，施工阶段工作时间为上午6-12时和下午14-22时。 ③降低人为噪声 按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ④减轻交通运输噪声 施工期运输车辆在经过沿线村庄等敏感目标时应减速慢行，禁止夜间运输。 综上，施工期间通过合理安排施工作业时间，尽量采用低噪声设备，加强运输车辆的管理等措施，可以减轻施工噪声对周围环境的影响。施工噪声会对周围环境产生一定的不利影响，施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声亦随之消失。 四、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。施工中的建筑垃圾主要是废弃土石、碎砖块、废料等，经估算本工程开挖土石方1000m3，其中回填600m3，用于场内周转、绿化及生态景观建设等300m3，建筑垃圾废弃土石、碎砖块、废料等约100m3，及时清运至当地建筑垃圾处置场统一处理。生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，在严格落实上述环保措施前提下，拟建项目施工期各项环境污染物能够得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设单位应加强环境保护培训和教育工作，增强施工队伍的环保意识，认真落实各项环保措施，及时发现并处理施工过程中产生的环境问题，及时做出整改，尽可能地消除施工对环境的影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）管道及设备检修、系统超压安全阀泄压、BOG放散等天然气，EAG放散G1： LNG加气站由于管线、场站进行检修时须对设备或管道内天然气进行放空；天然气压力超过设备设定压力时因保护设备需要，需通过安全阀进行泄压，以上过程均会产生EAG，排放方式为间歇排放，正常运行中不进行放空，只在事故状态或进行设备检修、维修时对管道内的天然气进行放空。根据同类型加气站运行实例，加气站内由于管道及设备检修、系统超压安全阀泄压EAG无组织排放量约为加气量的1‰，项目日加气能力15000Nm3/d，年销售547.5万Nm3天然气，则此部分EAG气体产生量约为547.5Nm3/a。 本项目加气站在卸车、调压、加气流程中均会产生闪蒸气体BOG，加气站LNG储罐、潜液泵、加液机均设有BOG气体回收管线，回收的BOG气体经BOG加热器加热后进入空温式加热器，再经加臭后作为站内壁挂炉燃气使用，不能利用时通过放散管排放。根据同类型加气站运行实例，加气站内BOG气体产生量约为加气量的2‰，项目日加气能力15000Nm3/d，年销售547.5万Nm3天然气，则BOG气体产生量约为10950Nm3/a，由以下计算可知项目壁挂炉燃气用气量共计5227.2Nm3/a，因此，则此部分BOG放散气量为5722.8 Nm3/a。 综上，本项目管道及设备检修、系统超压安全阀泄压、BOG放散等天然气共计约6270.3Nm3/a，加气站布置各类管道对气体进行收集，经EAG加热器加热后通过管口距离地面17m的放散管排放，项目立式储罐高15m，放散管为附着在储罐罐体外部，满足《汽车加油加气站设计与施工规范GB50156》要求：放散管管口应高出设备平台及以管口为中心半径12米范围内的建（构）筑物2米即以上，且应高出所在地面5米及以上。 EAG加热器加热排放气体经过管道阻火器以常温气态形式放散在大气中，避免EAG在放散时聚集，对环境空气影响较小。 （2）燃气壁挂炉燃用BOG回收系统天然气产生的废气G2： 根据采暖需求，本项目拟建1台12kw燃气壁挂炉，运行制度为24h×165d。耗气量计算公式如下： 耗气量=［（功率/热效率）×时间］/燃料低位发热量 式中：耗气量单位，m3/h；功率取12kW（0.012MW）；热效率取90%；时间取1h，即3600s；燃料天然气低位发热量为36.36MJ/kg； 由上公式可以计算得出本项目燃气壁挂炉的耗气量为1.32m3/h，5227.2m3/a，燃烧天然气产生污染物主要为NOX，颗粒物极少，二氧化硫几乎为零，由于本项目燃气量较少，颗粒物和二氧化硫可忽略不计，本次评价仅对NOX进行计算和评价。 燃气壁挂炉排放的污染物参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）下册中“4430工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉”中排污系数计算，NOX的排污系数为18.71千克/万立方米-原料，NOx排放量约为0.01t/a，排放方式为无组织排放，废气经室外排气口排放。 （3）环境空气影响预测 ①估算模式及预测因子 估算模式（AERSCREEN）是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源排放的污染物最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件的最大地面浓度。 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，µg/m3； Coi—一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 结合本项目大气环境影响评价因子，本次大气预测因子选取为燃气壁挂炉无组织排放的NOx。 表13 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 NOx 二类区 一小时 250.0 GB 3095-2012 ②估算模式采用的参数 根据《环境影响评价技术导则HJ2.2-2018》附录A推荐的估算模式进行环境空气影响预测，无组织大气污染物采用估算模式计算的参数见下表。 表14 项目无组织排放源污染物排放（面源）参数表 污染源名称 坐标 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 纬度 长度 (m) 宽度 (m) 有效高度 (m) 矩形 面源 112.101202 39.066302 1450 27 8.8 5 NOx 0.0025 kg/h 表15 项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 34℃ 最低环境温度/℃ -27℃ 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否 岸线距离/km 岸线方向/° 表16 无组织排放（面源）估算模型计算结果表 下风向距离（m） NOx 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 14.0 19.5330 7.8132 50.0 9.1826 3.6730 100.0 5.6801 2.2720 200.0 3.4859 1.3944 300.0 2.6104 1.0442 400.0 2.1100 0.8440 500.0 1.7853 0.7141 600.0 1.5533 0.6213 700.0 1.3777 0.5511 800.0 1.2393 0.4957 900.0 1.1270 0.4508 1000.0 1.0338 0.4135 1200.0 0.8940 0.3576 1400.0 0.7948 0.3179 1600.0 0.7167 0.2867 1800.0 0.6533 0.2613 2000.0 0.6009 0.2404 2500.0 0.5036 0.2014 下风向最大浓度 19.5330 7.8132 下风向最大浓度出现距离 14 D10%最远距离 / 由计算可知，本项目排放的无组织NOx最大地面空气质量浓度为19.5330μg/m3，本项目占标率Pmax=7.8132%，因此评价等级为二级，最大浓度出现的距离为14m，未出现D10%，不需要进一步预测。 综上所述，本项目符合区域环境空气功能区划，项目实施后，对大气环境影响可以接受。 （6）大气环境影响评价自查表 表17 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（NOx） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（/） 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ 无监测 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 颗粒物（/）、SO2（/）、NOx（/） 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 本项目废水为生活污水，主要为职工生活污水和其他人员生活污水，生活污水排入站内化粪池后定期清运。化粪池（20m3）作防渗处理，采用混凝土防渗结构，对底面和四周全部进行防渗处理，防渗层至少2mm厚的其它人工材料，采用环氧树脂防渗漆涂刷，渗透系数≤10-7cm/s。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）判定，本次地表水环境影响评价为三级B。因此，本次评价仅进行简要分析，主要对污水处理的可行性进行分析。 本项目生活污水产生量小，生活污水产生量为0.60m3/d（219m3/a），主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，排入站内化粪池后定期清运，采用吸粪车用于周边农户农田作肥，或送往神池县污水处理厂进行处理，不外排。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“V 社会事业与服务业 182 加油、加气站”中的加气站，为IV类项目，不开展地下水环境影响评价。 因此，项目投产后，在正常生产情况下，废水可做到零排放，对周围水环境影响很小。 3、声环境影响分析 本项目的噪声源主要为运输槽车、潜液泵、增压器、空压机等生产设备以及EAG放空噪声，其噪声级范围大约在75-85dB(A)之间，详见下表。 表18 主要噪声源汇总表 等效声级Leq：dB(A) 序号 噪声源名称 数量 源强dB(A) 安装位置及措施 1 运输槽车 2台 75~80 低速行驶、禁止鸣笛 2 潜液双泵撬 2台 75~85 室内，减振，消声 3 增压器 2台 75~85 室内，减振，消声 4 空压机 1台 75~85 室外，减振，隔声 5 EAG放空噪声 -- 75~80 室外，消声 项目具体噪声防治措施如下： ①从声源控制噪声：潜液泵撬、增压器、空压机均室内布置，EAG放散管安装消声器； ②减弱噪声：利用场界围墙及四周绿化种植带降低对外界的影响； ③建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形式的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化进站加气车辆制度，严禁鸣笛，进入站区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 在采取了以上降噪措施，同时经过空气吸收衰减、绿化减轻噪声、距离衰减、夜间不生产以及搞好站区绿化等措施后，噪声可减少20～30dB（A），项目场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和邻路北侧4类标准要求。 采用《环境影响评价技术导则(声环境)》(HJ/T2.4-2009)推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下： 对单个点声源的几何衰减用一下公式计算： 两个以上得多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 以上式中： r：预测点到声源的距离；：距离衰减，dB； ：遮挡物衰减，dB； ：空气吸收衰减，dB； ：附加衰减，dB； ：声源衰减至r处的声压级，dB； ：声源在参考距离r0处的声压级；r0：预测参考距离，m； 本项目为新建项目，场界预测时以项目工程噪声贡献值为评价量，贡献值即为预测值，预测结果如下表。 表19 运营期项目噪声影响预测结果 单位：dB(A) 离散点信息 昼间 夜间 贡献值 标准值 贡献值 标准值 北边界 44.6 70 44.6 55 西边界 47.6 60 47.6 50 南边界 43.2 60 43.2 50 东边界 48.4 60 48.4 50 由预测结果可知，在严格采取各项降噪措施后，项目东、西、南边界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，邻路北侧可以达到4类标准限值要求。本项目地点距离最近的村庄为西北930m处的靳庄子村，项目对其产生影响很小。 4、固体废物 本项目固体废物主要为设备保养维护产生的废机油及废油桶S1、职工及外来人员生活垃圾S2。 （1）设备保养维护产生的废机油及废油桶S1： 本项目站内设备保养维护废机油产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》，此类固废为危险废物，编号为：HW08，危险废物代码为900-217-08，危险特性为T。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物转移联单管理办法》的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： a.设立1间危废暂存间（10m2）暂存危险废物，定期由有资质单位进行转运处置。 b. 危险废物必须分别装入符合标准的容器内； c.装载液体的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所示的标签； e. 危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； f. 必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； g. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； h. 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； i. 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； j. 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行； k. 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同； L．危废暂存点和危废暂存库必须做好防渗措施。目前设计的方案为：采用2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）职工及外来人员生活垃圾S2： 本项目职工15人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，其它人员约100人，按0.05kg/人·次计，年运行365天，则年产生生活垃圾约4.56t/a，主要为果皮、纸屑等，站区设置垃圾桶，收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 评价要求生活垃圾要严格执行“日产日清”制度，不滞留，不积压，不能使垃圾造成二次污染。在采取本报告提出的相关措施后，不会对区域环境和卫生产生不利影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业中的其他类，为IV类项目，不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响达到最小化。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（2019-03-01实施）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（2019-03-01实施）中要求，本项目风险源主要为加气站储罐内LNG，站内设置1台立式60m3 LNG储罐，涉及的危险化学品以甲烷计；低温BOG气体经过加热后过滤、调压、计量及加臭后供站内自用气，用加臭装置内使用加臭剂为四氢噻吩，四氢噻吩有毒，易燃性无色液体，对人体有麻醉作用；本项目站内设备保养维护废机油产生量约为0.1t/a，废机油是易燃液体，属于环境风险物质。 1评价依据 1.1风险调查 本工程涉及风险物质为天然气和加臭装置四氢噻吩：站内设置1台立式60m3 LNG储罐，液化天然气密度约424kg/m3，充装率以90%计，则本项目LNG最大存在量为60m3×1×424kg/m3×0.9=22.9t；加臭剂四氢噻吩直接装入加臭装置中的加臭剂，不单独设罐储存，加臭机规格为0.3m3，四氢噻吩最大储存量约1.2kg。其次，废机油暂存于危废暂存间，最大储存量为0.1t。本项目危险化学品临界量及风险辨识结果见下表。 表22 危险化学品临界量及风险辨识结果 类别 化学品名称 储存方式 储存量 附录B序号 CAS号 临界量 Q值 易燃气体 甲烷 立式LNG储罐 22.9t 183 74-82-8 10t 2.29 易燃液体 四氢噻吩 加臭装置的加臭剂罐 1.2kg 表B.2序号2 110-01-0 50t 0.000024 易燃液体 废机油 盛装在符合标准的容器内暂存于危废暂存间 0.1t 381 / 2500t 0.00004 1.2风险潜势初判 本项目危险物质最大数量与临界量的比值Q=2.290064，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势划分如下： 表23 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，Q=2.290024、行业及生产工艺M=10，根据附录C中表C.2判断，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为轻度危害P4； 本项目存在的主要风险为天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故，主要影响途径为大气扩散，项目周边5km范围内，居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，同时项目周边500m范围内人口总数小于500人。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中表D.1判断，项目大气环境敏感程度为E3。 因此，本项目风险潜势为Ⅰ。 1.3评价等级 本项目环境风险评价等级为简单分析，对涉及的危险物质、环境影响途径、环境危害后、风险防范措施等方面给出定性的说明。 2环境敏感目标概况 根据现场勘察，本项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地、饮用水水源保护区等环境敏感目标。本项目主要风险为天然气泄露引起的火灾及爆炸事故，影响途径主要为大气扩散，本次评价确定区域周边村庄为主要环境保护目标。 3环境风险识别 通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原料、产品的物性和特点，项目涉及风险物质的生产设施为天然气储罐及管道、加臭装置、危废暂存间。项目在运行过程中，可能涉及到天然气的泄漏、四氢噻吩的泄漏而引起的空气污染或火灾爆炸环境风险事件的发生。 4环境风险分析 1）天然气泄漏 天然气发生泄漏后，泄漏的天然气会很快上升发生扩散，导致局部大气中甲烷浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，当天然气发生大面积泄漏，且在气象条件合适的情况下（如风力很小），可能造成大量天然气在泄漏范围内集聚，或者泄漏的天然气随风力作用向周边区域进行迁移。天然气泄漏时遇到明火引发火灾事件，可在短时间内产生大量的烟气。因此天然气泄漏会对周边大气环境产生影响。 2）四氢噻吩泄漏 四氢噻吩发生泄漏后，会挥发至空气中，人体吸入四氢噻吩会造成中毒。四氢噻吩遇到明火燃烧会产生有毒硫氧化物烟雾。因此四氢噻吩泄漏会对周边大气环境产生影响。四氢噻吩流入水体污染水质，对水环境产生影响。本项目四氢噻吩最大储存量为1.2kg，储存量较小，本项目附近没有地表水体，如发生泄漏不会泄漏排入水体。 3）废机油泄露 废机油可能由于容器的倾翻而引起泄漏，泄漏的有毒有害物质可能通过土壤下渗造成地下水环境污染。要求建设单位在危险暂存间内储存容器外围建设围堰，本项目废机油产生量较少，确保一旦倾翻发生泄漏事故，不会发生漫溢，避免对周围环境的污染。 5环境风险的防范与减缓措施 1）天然气泄漏风险防范措施 ①禁止闲杂人员进入站内，站内工作人员定期培训，工艺装置区严禁烟火。 ②在站场设固定式仪表系统对可燃气体进行连续检测、指示、报警，并对报警进行记录，同时将报警信息传送给RTU、SCS并送至调度控制中心。可燃气体检测与报警系统中采用的可燃气体探测器（由可燃气体探测器和报警指示器组成）必须具有经中华人民共和国有关部门指定的机构及授权检验单位的有关认证。 ③站内储罐及管道如发生事故，造成天然气泄漏，现场人员立即停止所有作业，关闭所有紧急切断阀。立即消除所有火花、静电、工艺设备接地，防止泄露的天然气进入限制性空间，在保证安全的前提下根据泄露的不同位置采取相应的应急抢险并快速疏散站内与应急无关的车辆和人员，对泄露区进行警戒隔离。抢险人员配备应急灭火装置和人员作业工具，严禁带压紧固泄露点的管件真空管喷液后，抢险人员应立即关闭泄露点上下游阀门，对其管内的液体进行排空，并安装管套，并对泄露点进行紧急处理。管道和储罐修复后，应做全面检查，确认燃气设施完好，阀门的启闭符合要求后才能供气，并对周围阀井、建（构）筑物、地下沟渠等进行燃气浓度检测，确认不存在不安全因素后，方可撤离现场，并在一周内对该抢修影响片区加强检查；进行应急处置的工作人员应配戴自给式呼吸器。 2）四氢噻吩泄漏风险防范措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，用活性炭或其它惰性材料吸收，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 3）废机油泄露风险防范措施 ①在危险暂存间内储存容器外围建设围堰，确保一旦倾翻发生泄漏事故，液体在围堰内，不外流，避免物料损失和污染环境。 ②操作时严格遵守操作规程。 ③做好日常例行检查，发现泄漏及其它问题，及时处理。 6环境风险影响分析结论 本项目不涉及重大危险源，不涉及环境敏感区，从生产各方面积极采取防护措施，严格按照相关的规定进行设计、施工、运行，及时发现问题并解决问题，这是确保安全的根本措施。为了防范事故和对环境造成的危害，需制定项目突发环境事件应急预案，在认真落实项目突发环境事件应急预案所提出的环境风险防范措施后，本项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 本项目环境风险简单分析内容一览表见下表。 表24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 神池县神达加油服务中心新建LNG加气站项目 建设地点 山西省 忻州市 神池县 南辛庄村 地理坐标 经度 E 112°06′4.33″ 纬度 N 39°03′58.69″ 主要危险物质及分布 本工程涉及风险物质为天然气、四氢噻吩及废机油，站内设置1台立式60m3 LNG储罐，加臭剂四氢噻吩直接装入加臭装置中的加臭剂，不单独设罐储存。废机油暂存于危废暂存间，最大储存量为0.1t。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 可能涉及到天然气的泄漏、四氢噻吩而引起的环境污染或火灾爆炸环境风险事件的发生。 风险防范措施要求 1）天然气泄漏风险防范措施 ①禁止闲杂人员进入站内，站内工作人员定期培训，工艺装置区严禁烟火。②在站场设固定式仪表系统对可燃气体进行连续检测、指示、报警，并对报警进行记录，同时将报警信息传送给RTU、SCS并送至调度控制中心。可燃气体检测与报警系统中采用的可燃气体探测器（由可燃气体探测器和报警指示器组成）必须具有经中华人民共和国有关部门指定的机构及授权检验单位的有关认证。③站内储罐及管道如发生事故，造成天然气泄漏，现场人员立即停止所有作业，关闭所有紧急切断阀。立即消除所有火花、静电、工艺设备接地，防止泄露的天然气进入限制性空间，在保证安全的前提下根据泄露的不同位置采取相应的应急抢险并快速疏散站内与应急无关的车辆和人员，对泄露区进行警戒隔离。抢险人员配备应急灭火装置和人员作业工具，严禁带压紧固泄露点的管件真空管喷液后，抢险人员应立即关闭泄露点上下游阀门，对其管内的液体进行排空，并安装管套，并对泄露点进行紧急处理。 2）四氢噻吩泄漏风险防范措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，用活性炭或其它惰性材料吸收，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 3）废机油泄露风险防范措施 ①在危险暂存间内储存容器外围建设围堰，确保一旦倾翻发生泄漏事故，液体在围堰内，不外流，避免物料损失和污染环境。 ②操作时严格遵守操作规程。 ③做好日常例行检查，发现泄漏及其它问题，及时处理。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目名称：神池县神达加油服务中心新建LNG加气站项目 建设性质：新建 建设单位：神池县神达加油服务中心 建设地点：神池县东湖乡南辛庄村G338国道（305省道崞五线）南侧 风险调查：本工程涉及风险物质为天然气、加臭装置四氢噻吩及废机油：站内设置1台立式60m3 LNG储罐， LNG最大存在总量为22.9t；加臭剂四氢噻吩直接装入加臭装置中的加臭剂，不单独设罐储存，四氢噻吩最大储存量约1.2kg；废机油暂存于危废暂存间，最大储存量为0.1t。 风险潜势初判：本项目环境风险潜势为I。 评价等级：本项目环境风险评价等级为简单分析。 7、环境管理与监测计划 1、环境管理要求 运营期的环境管理是本项目环境管理的重点，主要应做好以下方面的工作： 1)把环境管理和污染治理纳入本项目日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到各生产单元、班组和岗位。 2)实行环保责任制，由站长负责，指标逐级分解，落实到生产单元、岗位和个人，做到奖罚分明。 3)建立、健全污染监测系统，为拟建项目环境管理提供依据。 4)建立环保监督岗，检查本站生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。 5)建立、健全各项环保设施的运行操作规则和本项目管理制度，并监督实施。 6)实施清洁生产和生产全过程污染控制，从源头减少污染物的产生，并结合末端治理，有效控制污染。把环境管理和污染治理结合起来，通过管理，促进治理；通过管理，发挥和巩固治理效果。 7)加强安全生产管理，预防突发环境事件的发生。制定应急措施，发生事件时，及时进行人员疏散、设备抢修和污染控制，尽可能减少事件造成的损失。 8)为了使环境管理有条不紊地进行，应对各排污口实行规范化管理，要在“三废”排放点设置明显标志。 2、环境监测计划 环境监测是环境管理决策的依据之一，是了解主要污染物排放情况和环境污染程度的重要手段，它是环境保护管理工作的重要环节，既反映了本站的排污和环境污染状况，也反映了相关设备的运行状况和环境管理工作的水平，可为制定污染防治对策提供科学依据。根据企业实际情况，本项目不设环境监测机构，环境监测可委托当地环境监测站进行定期监测，监测项目见下表。 表25 项目运营期监测内容一览表 环境要素 监测地点 监测项目 监测频次、时间 噪声 场界四周 等效A声级 每季度监测一次 8、环保投资一览表 本项目总投资1500万元，其中环保投资为9.5万元，占总投资的0.63%。环保投资明细见下表26。 表26 环保投资一览表 类别 污染源 环保措施 投资金额（万元） 废气 管道及设备检修、系统超压安全阀泄压、BOG放散等天然气 EAG加热器加热处理后，通过管口距离地面17m的放散管排放。 固定投资 燃气壁挂炉废气 燃用BOG回收系统通过加热器加热后的天然气，直接排放。 固定投资 水环境 站内日常生活污水 生活污水排入站内化粪池后定期清运。化粪池（20m3）作防渗处理。 3.0 噪声 产噪设备 采取吸声、隔声、减振等。 1.5 固废 设备保养维护产生的废机油及废油桶 收集在危废暂存间（10m2）内暂存，定期由有资质单位转运处置 0.8 生活垃圾 生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理 0.2 生态 站区 222m2，绿化率4.55% 4.0 合计 \ 9.5 9、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单一览表见表27。

表27   项目污染物排放清单一览表

| 类型 | 污染源 | 治理措施 | 排放污染物情况 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 种类 | 排放浓度 | 排放量 |  |  |
| 废气 | EAG放散G1 | EAG加热器加热处理后，通过管口距离地面17m的放散管排放 | 天然气 | / | 5722.8Nm3/a | / | / |
|  | 燃气壁挂炉废气G2 | 燃用BOG回收系统通过加热器加热后的天然气，直接排放 | NOX | / | 0.01t/a | 无组织 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值0.12mg/m3 |
| 废水 | 站内日常生活污水W1 | 生活污水排入站内化粪池后定期清运。化粪池（20m3）作防渗处理。 | COD BOD5 SS 氨氮 | / | 219m3/a | / | / |
| 噪声 | 运输槽车、潜液泵、增压器、空压机、EAG放散N1~ N5 | 选用低噪设备，室内布置，减振，消声，隔声 | Leq | / | 50~60dB(A) | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A），邻路北侧执行4类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A） |
|  | 加气车辆N6 | 低速行驶、禁止鸣笛 |  | / | 50~60dB(A)) | / |  |
| 固废 | 设备保养维护S1 | 收集在危废暂存间（10m2）内暂存，定期由有资质单位转运处置 | 废机油及废油桶 | / | 0.1t/a | / | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求 |
|  | 职工、外来人员S2 | 设垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理 | 生活垃圾 | / | 4.56t/a | / | 合理处置 |
| 绿化 | 绿化面积222m2，绿化率4.55% |
| 环境管理与监测 | 1、设环保管理机构，并设环保专员，负责环保设施的运行、维护、管理，并及时对出现的环境问题进行处理。 2、根据企业实际情况，定期进行监测。噪声：四周场界外1m，等效A声级，每季度监测一次。 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | EAG放散G1 | 天然气 | EAG加热器加热处理后，通过管口距离地面17m的放散管排放 | / |
|  | 燃气壁挂炉废气G2 | NOX | 燃用BOG回收系统通过加热器加热后的天然气，直接排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 站内日常生活污水W1 | COD BOD5 SS 氨氮 | 站内日常生活污水排入站内化粪池后定期清运。化粪池（20m3）作防渗处理 | 合理处置 |
| 固 体 废 物 | 设备保养维护S1 | 废机油及废油桶 | 收集在危废暂存间（10m2）内暂存，定期由有资质单位转运处置 | 合理处置 |
|  | 职工、外来人员S1 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 运输槽车、潜液泵、增压器、空压机、EAG放散N1~ N5 | 噪声 | 选用低噪设备，室内布置，减振，消声，隔声 | 达标排放 |
|  | 加气车辆N6 |  | 低速行驶、禁止鸣笛 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工时尽可能避开雨天，减少水土流失，缩短施工周期，尽可能降低影响；对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的环保措施，对每个排污环节控制、管理，从源头上减少污染物的产生量，减少对周边生态环境的影响； 本项目建成后及时对站区地面进行硬化及站区和周围环境的绿化，绿化面积222m2，绿化率4.55%，生态环境得到补偿和恢复。 |

结论与建议

评价结论 1、项目概况 神池县神达加油服务中心新建LNG加气站项目位于神池县东湖乡南辛庄村G338国道（305省道崞五线）南侧，项目占地性质为商服用地，占地面积4880m2。项目总投资1500万元，主要建设内容为LNG工艺装置区（包括1个60m3 LNG立式储罐、2台双泵橇、1套EAG加热器、1套BOG回收装置）、加气岛罩棚（4台双枪LNG加气机）、一层框架结构加气站房（加气控制室、配电间、壁挂炉间、空压机间、办公室、营业室、储物间、洗手间等）。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，神池县行政审批服务管理局以2020-140927-45-03-003409号为本项目办理了山西省企业投资项目备案证，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、环境质量状况 神池县2019年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和CO、O3百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为达标区，神池县环境空气质量良好。本项目附近无常年地表水体，距离本项目最近的河流为朱家川河，位于项目西北约3.5km处，属于源头至入黄口段。根据忻州市水污染防治工作领导小组办公室关于忻州市2020年1-2月地表水环境质量状况的通报，朱家川河水质类别为Ⅳ类，水环境功能标准为Ⅳ类，水环境质量状况达标。本项目站址位于神池县东湖乡南辛庄村G338国道（305省道崞五线）南侧，距离神池县县城6km，属于农村地区，根据现场调查，附近噪声源主要为公路交通噪声，区域声环境质量现状一般。评价区自然生态环境与农业生态环境相结合，自然植被主要为田间地头的野草，相间有少量灌丛，主要农作物有谷子、玉米和豆类等。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构均较简单，区内未见珍稀、濒危野生动、植物。 3、污染物排放情况 管道及设备检修、系统超压安全阀泄压、BOG放散等天然气，EAG产生量约为5722.8Nm3/a，EAG加热器加热排放气体经过管道阻火器以常温气态形式放散在大气中，避免EAG在放散时聚集，对环境空气影响较小；BOG回收系统通过加热器加热后用于壁挂炉燃气，由于燃气量较少，颗粒物和二氧化硫可忽略不计，NOx排放量0.01t/a，排放方式为无组织排放，废气经室外排气口排放。本项目废水为生活用水主要为职工及外来人员用水，生活污水排入站内化粪池后定期清运，生活污水产生量为0.60m3/d（219 m3/a）。 拟建项目运营过程中噪声可以实现场界达标排放。项目站内设备保养维护产生的废机油及废油桶，产生量约0.1t/a，定期由有资质单位转运处置；运营过程中职工及外来人员生活垃圾产生量约4.56t/a。 4、环境保护措施 管道及设备检修、系统超压安全阀泄压、BOG放散等天然气，经EAG加热器加热后通过管口距离地面17m的放散管排放；燃气壁挂炉废气燃用BOG回收系统通过加热器加热后的天然气，直接排放。生活污水排入站内化粪池后定期清运，化粪池（20m3）作防渗处理。 拟建项目设备噪声采取选用低噪设备、室内布置、减振、消声、隔声的降噪措施，进站车辆要求低速行驶、禁止鸣笛。站内设备保养维护产生的废机油及废油桶，收集在危废暂存间（10m2）内暂存，定期由有资质单位转运处置；职工及外来人员生活垃圾设置垃圾桶，收集后交由当地环卫部门统一清运处置。 积极进行绿化，绿化面积222m2，绿化率4.55%，并加强管理，保证植被的成活率，可进一步改善项目站址周围的生态环境。 5、主要环境影响 本工程在严格按照环评要求采取各项污染防治措施后，对区域环境空气质量、声环境影响较小；项目无废水外排，不会对区域水环境产生影响；本项目运营产生的固废可合理处置。 因此，本项目投产运营后，在采取评价提出的污染防治对策后，对周围环境的影响较小，能够维持区域环境质量现状。 6、结论 综上所述，神池县神达加油服务中心新建LNG加气站项目符合相关产业政策，项目选址可行，生产工艺成熟可靠，项目运营后可做到各类污染物达标排放，对环境影响较小，实现了经济、社会和环境效益的统一，在严格执行报告中提出的各项措施后，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

建议 （1）优化生产管理，使企业效益最大化、污染排放最小化。 （2）通过定期环境知识培训，提高员工环境素养，使每位员工都积极参与环境监督和管理，加强环保宣传教育，提高职工的环保意识；定期对污染治理设施进行维护和检修，建立健全环保管理制度和运行台账； （3）绿化工程对保护和改善环境方面起着特殊的作用，它具有较好的调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。因此，须加强站区以及周围环境的绿化，不得种植油性植物及树木和易造成可燃气体积聚的其他植物。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。