忻神分局环评函〔2021〕01号

神池县天牧生物科技有限公司

日屠宰500只肉羊精深加工建设项目

环境影响报告书的批复

神池县天牧生物科技有限公司：

你公司委托山西中联创投生态环境工程有限公司编制《神池县天牧生物科技有限公司日屠宰500只肉羊精深加工建设项目》环境影响报告书（报批版）（以下简称《报告书》）收悉。依据审查会形成的专家审查意见，我分局原则同意环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护措施。现批复如下：

一、该厂址神池县东湖乡铁炉窊村西南侧1.85km处，县道124与高速公路连接线交汇处点的西南角；租用神池县人民政府标准厂房及配套设施，厂区占地面积为28000m2，其中厂房建筑面积3600m2，配套设施建筑面积3420m2，包括：库房1216m2，棚子660m2，宿舍及餐厅1440m2，水泵房240m2，辅助用房104m2，及其它消防水池和污水处理池等。总建筑面积7020m2。

二、项目建设及运行中应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.严格落实施工期各项污染防治和环境保护措施。

2. 按照有关法律法规要求，加强从进场到产品出场的全过程质量安全控制，确保屠宰行业标准化建设，做到质量管理制度化、场区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化。

3. 严格落实运营期水污染防治措施。按“雨污分流、清污分流、污污分流、分质分类”处理的原则布设场区排水管网。该项目运营期产生的废水主要包括屠宰加工废水、办公生活污水、运输车辆冲洗废水等，收集后经企业自建污水处理站处理，污水站采用“微滤机+隔油池+调节+气浮+水解酸化技术+A2/O +MBR+臭氧催化氧化+活性炭吸附工艺+消毒”工艺，CODcr、氨氮出水水质达到《污水综合排放标准》（DB1928-2019）中表3一级标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，部分尾水回用于屠宰间污区地面清洗用水、运输车辆冲洗用水、待宰圈地面冲洗用水、厂区道路用水和绿化用水, 剩余部分严格按照《报告书》要求合理处置；严格落实隔油池、微滤池、调节池、污泥池、事故池、等设施区域的防渗措施，防止污染地下水。

4. 严格落实运营期大气污染防治措施。项目运营过程产生废气的环节为待宰区、屠宰区生产过程中产生的废气，主要污染物为NH3、H2S；污水处理站生产过程中产生的废气，主要污染物为NH3、H2S；无害化处置过程中产生的废气，主要污染物为NH3、H2S；食堂产生油烟。

污水处理站废气经干式过滤+UV光氧设备处理后，经H=15m、Φ=0.5m排气筒排放。无害化处置过程中产生的废气一并送入干式过滤+UV光氧设备处理后，经H=15m、Φ=0.5m排气筒排放。

待宰区加强恶臭污染源管理，控制、抑制恶臭物质产生；屠宰区提高通风频次，确保厂界恶臭物质达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新扩改建）厂界标准要求。

食堂安装1台风量为5000m3/h，处理效率大于60%的油烟净化器，处理后其油烟排放浓度为1.76mg/m3，排放量为5.808kg/a，满足《饮食业油烟排放标准（试（GB18483-2001）中≤2.0mg/m3的要求。

5. 严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的要求，危险废物无害化合理贮存、转移处置。

6. 严格落实运营期噪声污染防治措施。采取优化生产车间设备工艺平面布局，优选低噪声生产设备，对高噪设备采取隔声、消声、减振等措施，确保场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

三、加强项目规范化管理。项目设置专门的环保管理工作机构，配备专职管理人员，制定各项环保规章制度，将环保纳入日常生产生活中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。加强风险管理，完善项目风险防范制度和措施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入使用，应制定规范有效的环境风险应急预案，确保环境安全。项目竣工后，建设单位应当按照相关规定和要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入运营。施工期、运营期应配合忻州市生态环境局神池分局的监管工作。

五、项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

（借    章）

2021年1月12日

抄送：分局办公室 项目管理股 山西中联创投生态环境工程有限公司