## 拟对建设项目环境影响评价文件

## 作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，我局拟对长城板块旅游公路主线（长城1号）神池县境内南场（偏关界）至大狗儿涧（神池界）段工程建设项目环评文件做出审批意见。根据有关规定，进行做出审批意见前公示。

公示期：2021年3月10日——2021年3月12日

联系电话：0350--4232039 （忻州市生态环境局神池分局）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项 目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长城板块旅游公路主线（长城1号）神池县境内南场（偏关界）至大狗儿涧（神池界）段工程项目 | 忻州市神池县境内 | 神池县交通运输局 | 山西忻欣环保科技有限公司 | 主要建设内容：项目路线全长73.077km，分2段进行新建、1段进行改造、2段利用现有路段，其中新建段12.074km、改造段52.8km、利用段8.203km，除利用段外，全线采用三级公路技术标准建设，设计速度采用30km/h，路基宽度7.5m，汽车荷载等级为公路-II级，建设桥梁19座/954m、涵洞195道/3234m，交叉工程45处，以及l处驿站、l处房车营地、3 处观景台等设施。 | 一、施工期： 施工土方、筑路材料等物料堆放严格限制在道路红线范围内，并设置围挡，采取防尘网、洒水抑尘等扬尘控制措施； 施工物料运输车辆必须按照批准的运输路线和时间运行，建设单位对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。运输车辆采用密闭车斗或篷布全覆盖措施、运输道路采取洒水抑尘措施； 路基开挖、回填时，遇到干燥、易起尘的天气，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网并定期洒水；应保证施工机械的良好运转，及时维修，提高设备的运行效率，合理降低施工机械的运行时间，减少废气的排放。摊铺沥青时选用符合环保要求的设备，合理选择作业时间，抓紧工程进度，减少沥青烟对环境的影响。施工期拆除旧路面产生的弃渣清运至当地管理部门指定的建筑垃圾填埋场合理处置。选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，在敏感点路段施工时禁止夜间施工，合理布局施工场地、加强设备检修、维护等。 施工时所有车辆、机械设备、施工人员的活动要严格限制在临时施工区域内，对于临时占地要严格控制面积，减少对土壤与植被的不必要破坏。 合理安排施工进度，施工要避开雨天和大风天气，施工分段进行，新建路段剥离表土应在施工场地内集中堆放，采取临时拦挡和覆盖措施，以便后期用于回填绿化，施工期挖填方应做到及时回填、弃渣及时清运处理，防止水土流失堵塞河道、影响行洪。 施工完毕后及时完善道路沿线两侧及服务设施区的边坡防护及绿化种植工作，主线路基两侧绿化采用灌、乔木种植的方式，边坡防护采用喷混植生、植草绿化，设置合理的排、截水沟及急流槽. 针对取土场采取的生态保护和恢复措施：在取土期间剥离表土应在施工场地内集中堆放，采取临时拦挡和覆盖措施，以便后期用于回填绿化，做好场地截排水措施，取土结束后结合地形修建永久性的排水沟、沉沙池、护坡，并进行平整场地、植被恢复。 针对施工便道采取的生态保护和恢复措施：施工便道路面结构均采用碎石路面，防止扬尘和泥泞，在工程施工结束后及时清理路表，并进行土地平整、植被恢复。 二、运营期： 公路沿线设减速慢行标志、限制车速；道路定期清扫、洒水；加强路面的养护及维护。公路附属设施驿站设餐厅，厨房安装高效油烟净化器，处理后废气经烟道排空。驿站生活污水（餐厅废水经隔油处理）进入1座处理能力1.0m3/h地埋式一体化污水处理设备、配套100m3回用水池，用于绿化和洒水抑尘，不外排。房车营地设置1套处理0.5m3/h地埋式一体化污水处理设备、配套50m3回用水池，用于洒水、绿化，不外排。公路附属设施驿站及房车营地生活垃圾收集后，送至环卫部门指定地点统一处置。公路沿线过往车辆和行人丢弃的垃圾定期清扫并送至环卫部门指定地点统一处置。控制通行车型及车速、设置减速带、设置限速禁鸣标志，在敏感点处设置减速禁鸣标志，加强道路养护和管理。 |  |
| 听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。 |
| 公众反馈意见联系电话：忻州市生态环境局神池分局0350-4232039 |
| 公示时间：报告表2021年3月10日-2021年3月12日（3个工作日） |